КАК СДЕЛАТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ (личный опыт)

Пластиковые откосы хорошо сочетаются с пластиковым окном и обладают его достоинствами - низкой стоимостью обслуживания, долговечностью. Главный плюс - с их помощью можно утеплить сами откосы, которые часто представляют проблему при замене деревянных окон на ПВХ. Последние имеют меньшую толщину, из-за чего на откосах внутри комнаты температура может опуститься ниже точки росы, что вызовет образование конденсата на поверхности.

К окну по периметру прикрутил саморезами профиль для монтажа ГКЛ 27х28, под ним - самоклеящуюся ленту из пенополиэтилена для теплоизоляции. По периметру окна со стены сбил штукатурку (на 5 см) и с помощью дюбелей и подкладок из ДВП закрепил деревянные рейки, выровненные для обеспечения одинакового угла рассвета откосов. Пространство между профилем и рейкой заполнил утеплителем - минватой, упакованной в полиэтиленовую пленку, утеплитель закрепил скотчем. С верхним откосом оказалось сложнее - перемычка лежала криво, пришлось собирать конструкцию из профиля 60х27 и 27х28 и крепить с помощью прямых подвесов к перемычке. Потом пространство между профилями заполнил утеплителем, в котором оставил место для размещения и охлаждения ламп подсветки и проложил проводку к самим лампам.

Затем по периметру окна закрепил завершающий пластиковый профиль для панелей - он хорошо крепится к металлическому с помощью пустотных заклепок, а также зафиксировал угловые элементы. Далее нарезал в размер пластиковые панели (поперечное размещение панелей было выбрано, исходя из удобства раскроя, - ширина откоса примерно в полтора раза больше ширины панели) и вставил в оконечный профиль по периметру окна; под лампы вырезал отверстия.

Для стыка внешних углов из профиля вырезал три куска - в них завел вторые концы пластиковых панелей, потом профиль закрепил: вертикальный - степлером к рейкам, а горизонтальный - к профилю 27х28 пустотными заклепками.

Из гипсокартона вырезал две полосы шириной 5 см и длиной, равной длинам вертикальных откосов. Затем на них нанес плиточный клей, полосы завел в паз профиля для внешних углов и прижал к стене до совпадения поверхностей ГКЛ и оштукатуренной стены. Верхнюю полосу вырезал в размер - она получилась трапециевидной формы, а потом тоже вставил в пластиковый профиль для внешних углов и закрепил саморезами в металлический профиль 27х28. Так как перемычка изнутри комнаты не была оштукатурена (просто уложена вровень со стеной), наклеить верхнюю полосу на стену не удалось. В результате вклеил ее встык к бетонной перемычке с помощью монтажной пены, залитой в щель между перемычкой и гипсокартоном. Дополнительное крепление саморезами к профилю обеспечило необходимую прочность, а стыки стена/гипсокартон зашпатлевал.

Прошлой зимой в этой комнате пришлось на месяц отключить радиатор (зима оказалась мягкой, и было достаточно тепло от стояка системы отопления), но никакой конденсат не образовался.